## Slide 1
STUDI LITERATUR: ANALISIS PERFORMA ALGORITMA SHA-3 (KECCAK) DALAM PROSES HASHING DATA
Inayatul Janah - 20230801020
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Ide : Analisis Performa Implementasi Algoritma SHA-3 (Keccak) pada FPGA untuk Optimasi Throughput dan Efisiensi Area

## Slide 2
PENDAHULUAN
Keamanan informasi merupakan pilar penting dalam era digital. Algoritma SHA-1 dan SHA-2 mulai menunjukkan kerentanan terhadap serangan kriptanalisis. Sebagai tanggapan, NIST mengadakan kompetisi untuk merancang standar baru, yang akhirnya melahirkan Keccak sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai SHA-3 pada tahun 2015.
Studi literatur ini berfokus pada analisis performa algoritma SHA-3 dalam proses hashing data, terutama pada platform FPGA dan sistem tertanam (IoT/WSN).
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

## Slide 3
KONSEP DASAR KRIPTOGRAFI DAN SHA-3
Kriptografi
Teknik mengamankan pesan dan mengubahnya dari plaintext ⟶ ciphertext. Tujuannya yakni kerahasian, integritas, autentikasi, non-repudiation
Mengubah data acak menjadi nilai tetap (hash) dengan sifat deterministik, sulit dibalik, sensitif terhadap perubahan kecil.
Proses hashing terdiri dari tahapan padding, pemrosesan blok, dan kompresi.
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Fungsi Hash
SHA-3
Menggunakan model baru bernama Sponge Construction, yang terdiri dari dua fase:
  Absorb: input “diserap” ke dalam state internal.
  Squeeze: output hash “diperas” dari state untuk menghasilkan panjang tertentu.
Struktur sponge membuat SHA-3 lebih tahan terhadap serangan length extension dibanding SHA-2.

## Slide 4
ASPEK PERFORMA
Analisis performa SHA-3 biasanya dinilai dari beberapa metrik utama:
  Throughput: Kecepatan pemrosesan data dalam satuan waktu.
  Area (CLB/Slices): Jumlah sumber daya logika yang digunakan di FPGA semakin kecil area, semakin efisien.
  Clock Frequency: Semakin tinggi frekuensi, semakin cepat eksekusi, namun konsumsi daya juga meningkat.
  Power Consumption: Energi yang digunakan selama proses hashing, penting bagi perangkat portabel dan IoT.
  Latency/Delay: Waktu total dari input hingga menghasilkan hash output.
Tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara keamanan dan performa, terutama pada sistem dengan sumber daya terbatas.
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

## Slide 5
TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Menurut Jararweh et al. (2012), Melakukan evaluasi hardware kandidat SHA-3 pada FPGA Virtex-5/6/7. Hasilnya, Keccak menunjukkan performa terbaik dalam hal Clock Frequency dan Throughput, lebih unggul dari kandidat lain seperti Blake dan Groestl.
Menurut Kim et al. (2021) mengoptimasi proses chaining pada SHA-3 untuk mikrokontroler 8-bit. Metode ini meningkatkan performa hingga 26,1% dibandingkan implementasi sebelumnya, tanpa menurunkan keamanan algoritma.
Menurut Chandran & Manuel (2016) Mengusulkan arsitektur MUX pada FPGA Spartan-6 untuk menghemat area. Hasilnya, penggunaan area menurun drastis, namun waktu delay meningkat.
Menurut Kaps et al. (2011) Melakukan implementasi ringan (lightweight) pada FPGA. Hasilnya, BLAKE-256 unggul dalam Throughput per Area, sedangkan Skein paling lemah.
Menurut NIST (2015) Menetapkan standar resmi SHA-3 dengan keamanan tinggi terhadap serangan kolisi dan fleksibilitas tinggi untuk berbagai ukuran output.

## Slide 6
ANALISIS DAN ARAH PENELLITIAN
  Penelitian hardware cenderung menekankan efisiensi area dan kecepatan (throughput).
  Sementara itu, penelitian berbasis software lebih fokus pada optimasi daya dan penggunaan memori.
  Berdasarkan studi-studi sebelumnya, terdapat beberapa celah penelitian (research gap):
    Minimnya integrasi antara hardware dan software (desain hibrida).
    Kurangnya penelitian perbandingan SHA-3 dengan algoritma lain seperti SHA-2 di platform embedded.
    Belum banyak kajian mengenai implementasi SHA-3 untuk aplikasi modern seperti blockchain dan AI hashing.
  Arah masa depan dapat diarahkan pada optimasi SHA-3 untuk edge computing dan big data.
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

## Slide 7
KESIMPULAN
SHA-3 (Keccak) merupakan algoritma hash yang kuat, dengan keamanan tinggi dan performa baik pada perangkat keras modern. Meski demikian, pada perangkat terbatas (seperti FPGA berbiaya rendah atau IoT), efisiensi area dan daya masih perlu ditingkatkan. Perlu adanya strategi desain khusus untuk menyeimbangkan throughput, area, dan konsumsi daya.
Penelitian masa depan diharapkan mampu menggabungkan pendekatan hardware-software agar implementasi SHA-3 menjadi lebih efisien dan adaptif terhadap berbagai sistem kriptografi modern.

## Slide 8
TERIMA KASIH